| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | Edelstahl - Speicherwasserwärmer für alle HEIZUNGSSYSTEME Typ: SHE 2.000 gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753 Edelstahlbehälter in stehender Ausführung mit zwei fest eingebauten Glattrohr-Heizwendeln zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom sowie Solaranlagen besonders geeignet Fühlerklemmleiste für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei, Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung, um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören Speicherinhalt: 2.000 Liter Heizfläche: 2 Glattrohrwendel 3,24 / 2,5 m2 Betriebsbedingungen: zul. Betriebsüberdruck: Behälter: 10 bar Heizwendel: 25 bar max. Temperatur: Behälter: 95°C Heizwendel: 160°C Einbaulage: stehend Anschlüsse: Kaltwasser 2“ IG Warmwasser 2“ IG Zirkulation ¾“ IG Entlüftung 1“ IG Heizwendel 1 ½“ AG Thermometer ½“ 3 St. Fühlerklemmleisten Handloch: 2 Stück 180/120 mm Innendurchmesser Material: Behälter: Edelstahl 1.4571 Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt) Abmessungen: Höhe 2.400 mm Durchmesser 1.100 mm Leermasse: ca. 310 kg | __________ | __________ |
|  |  | Isolierung PE/V-Isolierung mit Polyestervlies (100 mm) mit aufkaschiertem PE-Gewebe, Polystyroldeckel Farbe: silber (RAL 9002) oder orange (RAL 2004) Abmessungen: Höhe 2.500 mm Durchmesser 1.300 mm |  |  |
|  | ___ | Thermometer Typ TE 140 mit Edelstahltauchhülse (Material 1.4571) | __________ | __________ |
|  | ___ | Satz Anschlußverschraubungen für ein Heizregister mit Schweißstutzen 2 x AS 2" x 48,3 mm mit Löttülle 2 x AS 2" x 42 mm mit Gewindestutzen 2 x AS 2“ x 1 ½“ (2 Satz je Behälter erforderlich) | __________ | __________ |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

5.40

5.41