| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | Edelstahl – Speicherwasserwärmer für alle HEIZUNGSSYSTEME Typ: SHI 1.500 gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753 Stehender Edelstahlbehälter mit einer fest eingebauten Glattrohr-Heizwendel zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung, Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr, Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom Fühlerklemmleiste ist für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei, Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören Speicherinhalt: 1.500 Liter Heizfläche: 1 Glattrohrwendel 3,24 m2 Betriebsbedingungen: zul. Betriebsüberdruck: Behälter: 10 bar Heizwendel: 25 bar max. Temperatur: Behälter 95°C Heizwendel 160°C Einbaulage: stehend Anschlüsse: Kaltwasser 2“ IG Warmwasser 2“ IG Zirkulation ¾“ IG Entlüftung 1“ IG Heizwendel 1 ½“ AG Thermometer ½“ IG 3 St. Fühlerklemmleisten Handloch: 2 Stück 180/200 mm Innendurchmesser Material: Behälter: Edelstahl 1.4571 Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt) Abmessungen: Höhe 2.150 mm Durchmesser 1.000 mm Leermasse: ca. 230 kg | __________ | __________ |
|  |  | Isolierung PE/V-Isolierung aus 100 mm starkem Polyester-vlies mit aufkaschiertem PE-Gewebe, Polystyrol-Deckel Farbe grau (RAL 9002) oder orange (RAL 9004) Abmessungen: Höhe 2.250 mm Durchmesser 1.200 mm |  |  |
|  | ___ | Thermometer Typ TE 140 mit Edelstahltauchhülse (Material 1.4571) | __________ | __________ |
|  | ___ | Satz Anschlußverschraubungen für Heizregister mit Schweißstutzen 2 x AS 2" x 48,3 mm mit Löttülle 2 x AS 2" x 42 mm mit Gewindestutzen 2 x AS 2“ x 1 ½“ | __________ | __________ |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

5.18

5.19