Edelstahl - Speicherwasserwärmer 750 Liter für alle Heizungssysteme
gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753
Stehender Edelstahlbehälter mit einer fest eingebauten Glattrohr-Heizwendel zur schnellen Aufheizung mit großer Leistung,
Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung am blanken Heizrohr
Für Heizungsanlagen und Anwendungen mit großem Heizvolumenstrom
Fühlerklemmleiste ist für alle gängigen Fühler von 6 - 12 mm Durchmesser
Bodennahe Aufheizung, also hygienisch einwandfrei,
Kaltwassereinspülung mit Strömungsdämpfung um die Temperaturschichtung im Behälter nicht zu stören
Speicherinhalt: 750 Liter
Heizfläche: 1 Glattrohrwendel 2,4 m2

Betriebsbedingungen:
zul. Betriebsüberdruck:
Behälter: 10 bar
Heizwendel: 25 bar
max. Temperatur:
Behälter 95°C
Heizwendel 160°C
Einbaulage: stehend

Anschlüsse:
Kaltwasser 1 ½“ IG
Warmwasser 1 ½“ IG
Zirkulation ¾“ IG
Entlüftung 1“ IG
Heizwendel 1 ½“ AG
Thermometer ½“ IG
Handloch: 120 mm Innendurchmesser 

Material:
Behälter: Edelstahl 1.4571 / 1.4404
Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis  300 mg/l Chlorgehalt)

Abmessungen:
Höhe: 1.990 mm
Durchmesser: 750 mm
Leermasse: 168 kg

inklusive FeRo - Isolierung aus 100 mm Polyestervlies, schwer entflammbar (B1) mit Polystyrol-Außenmantel (B2), Farbe: silbergrau Die Isolierung entspricht insgesamt der Baustoffklasse B2 (Brandschutz) und entspricht damit den Brandschutzbestimmungen der Landesbauordnung.
alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung,

Abmessungen:
Höhe: 2.090 mm
Durchmesser: 950 mm

Artikelnr.: 10.30.06
Typ SHI 750
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH

Optional: Zubehör zum Speicherwassererwärmer Typ SHI 750:

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 42,4 mm) als Schweißstutzen
Artikelnr.: 10.50.19-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 35 mm; Ms) als Löttülle
Artikelnr.: 10.50.20-2

2 Stück Anschlussverschraubungen (1 1/2" x 1 1/4") als Gewindestutzen
Artikelnr.: 10.50.21-2

Thermometer (Klasse 1) mit Edelstahltauchhülse aus Material 1.4571, Eintauchtiefe 160 mm
Artikelnr.: 10.50.01
Typ: TE 160
Fabrikat: FeRo – Wasser Wärme GmbH