| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
| __ | ___ | Edelstahl – Speicherwasserwärmer für alle F E R N H E I Z S Y S T E M E Typ: VVI 1.000 2S 2 Mehrrohr - Wärmeübertrager gebaut und werksgeprüft nach DIN 4753 Stehender Edelstahlbehälter aus Material 1.4571 mit zwei auswechselbaren Mehrrohr-Heizwendeln mit je 10 gebündelten Edelstahlrohren im Parallelberieb (geringer Druckverlust bei großem Heizvolumenstrom) für besonders schnelle Ladung. Besonders hohe Dauerleistung durch sehr gute Wärmeübertragung an den Mehrrohr-Heizwendeln, Sehr gute Auskühlung des Heizmediums, Für den Fernwärmeeinsatz besonders geeignet Verminderte Verkalkungsneigung durch geringe ther-mische Flächenbelastung der Mehrrohr-Heizwendel Komplett mit: Edelstahltauchrohr Material 1.4571 im Deckel des Behälters für Fühlerdurchmesser bis 10 mm Thermometer mit Fernfühler Typ: TE 55 in der Isolierung fertig vormontiert Entleerungskugelhahn ½“ Legionellenschutz Wärmetauscher bis zum Boden, automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinspülung Speicherinhalt: 1.000 Liter Betriebsbedingungen: max. Betriebsdruck: Behälter: 10 bar Heizwendel: 25 bar max. Temperatur: Behälter 95°C Heizwendel 160°C Einbaulage: stehend Anschlüsse: Kaltwasser 1½" Innengew. Warmwasser 1½" Innengew. Zirkulation ¾" Innengew. Entleerung ½" Außengew. Tauchhülse di = 10 mm Vorlauf Schweißnippel Rücklauf 1¼" Außengew. Material: Behälter: Edelstahl 1.4571 Heizwendel: Edelstahl 1.4571 (beständig bis 300 mg/l Chlorgehalt) | __________ | __________ |
|  |  | Abmessungen: Höhe 2.220 mm Durchmesser 800 mm Leermasse: 175 kg |  |  |
|  |  | Isolierung aus 80 mm dickem Polyestervlies, schwer entflammbar, nach DIN 4102 (B1) mit aufkaschiertem, schlagfestem Polystyrol-Außenmantel Farbe: silber Klemmleistenverschluss, Polystyrol-Deckel. Schaltfeld im Behälterdeckel, Thermometer in der Isolierung vormontiert, alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung Abmessungen: Höhe 2.300 mm Durchmesser 960 mm |  |  |
| __ | ___ | Satz Anschlussverschraubungen für Heizregister mit Schweißstutzen 2 x AS 1" x 26,9 mm mit Löttülle 2 x AS 1" x 22,0 mm mit Gewindestutzen 2 x AS 1" x ¾“ | __________ | __________ |
| __ | ___ | Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr bei über 400 l Speicherinhalt empfohlen zur Minderung der Legionellenbildung (gem. DVGW-AB 551: komplette Aufheizung des Behältervolumens), fertig verrohrt, Anschluss 230 V erforderlich Typ: UP 15 -14 BU | __________ | __________ |
|  |  | Wichtiger Hinweis: im Heizungsvorlauf ist ein Schmutzfänger vorzusehen vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

3.21

3.22