| Pos | Anz |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | € |
|  | ___ | Edelstahl - Speicherbehälter Typ: VVX 400 gebaut und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Stehender Edelstahlspeicher aus Material 1.4571 einsetzbar in Speicherladesystemen als Pufferspeicher Die evtl. erforderliche Systemtrennung erfolgt über einen Rohr- oder Plattenwärmeübertrager Automatische Bodenreinigung durch tangentiale Kaltwassereinleitung Günstige Platzierung der Stutzen Speicherinhalt: 400 Liter Betriebsbedingungen: zul. Betriebsüberdruck: 10 bar max. Temperatur: 95°C Einbaulage: stehend Anschlüsse: Kaltwasser 1¼" Innengew. Warmwasser 1¼" Innengew. Zirkulation ¾" Innengew. Entlüftung 1" Innengew. Entleerung ¾" Innengew. Thermometer ½" Innengew. Thermostat ¾" Innengew. Handloch: 120 mm Innendurchmesser Material: Edelstahl 1.4571 Abmessungen: Höhe 1.620 mm Durchmesser 600 mm Masse: 68 kg | __________ | __________ |
|  |  | PS/V-Isolierung aus 80 mm Polyestervlies mit Polystyrol-Außenhülle Farbe: silbergrau alle Anschlussstutzen außerhalb der Isolierung Abmessungen: Höhe 1.710 mm Durchmesser 760 mm |  |  |
|  | ___ | Thermometer Typ TE 140 mit Edelstahltauchhülse 1.4571 | __________ | __________ |
|  | ___ | Tauchhülse aus Edelstahl Material 1.4571 Typ E 8/200 Fühlerdurchmesser bis 7 mm E 10/270 Fühlerdurchmesser bis 10 mm | __________ | __________ |
|  | ___ | Thermostatregler 0 - 70°C Inneneinstellung Typ 80.028-2 mit Edelstahltauchhülse (Material 1.4571) | __________ | __________ |
|  | ___ | Sicherheitstemperaturbegrenzer Inneneinstellung Typ 80.309 100 mm lang 80.310 200 mm lang | __________ | __________ |
|  | ___ | Volumenstromregelventil für Einsatz in Speicherladesystemen, bei steigender Temperatur öffnend, mit Kegelbohrung und Lötnippel, Thermostatkopf mit Fernfühler 1,5 m DN 20, kvs = 4,2 m3/h, Lötnippel 22 mm DN 25, kvs = 5,1 m3/h, Lötnippel 28 mm | __________ | __________ |
|  | ___ | Muffe 1½" i.G. im Flanschdeckel (z. B. für E-Heizstab) | __________ | __________ |
|  |  | vorstehende Gerätschaften können angefragt werden bei: Wasserundwaerme.de Huuskoppel 13 24321 Panker FON +49-(0)4381-4169461 FAX +49-(0)4381-4143078 E-Mail: info@wasserundwaerme.de |  |  |
|  |  | Lieferzeit: | Summe: | __________ |

# Text boxes

2.06

2.07